## Slide 1
基于STM32单片机的物联网农业
检测控制与控制系统的设计
答辩人：赵国承 指导老师：潘莹月 答辩日期：2020.05.17
Notes: 亮亮图文旗舰店
https://liangliangtuwen.tmall.com

## Slide 2
目录
01 设计背景及意义
02 总体设计
03 模块组成与功能
04 设计调试与分析
05 展望

## Slide 3
设计背景及意义
背景：1.“十二五”期间国家要求；
2.人口以及城市规模的扩大；
3.传统农业监测的方式总体上跟不上时代的发展。
意义：可对目标监测农田发挥精确感知、速度反馈、远 程控制、提升决策水平。对于实现农业监测与
控制、提高农户收入具有不可或缺的重要意义。

## Slide 4
总体设计
即通过使用温湿度及光强传感器将数据反馈给STM32单片机，STM32单片机通过无线通信模块与云端进行通信，云端将数据下发到APP，进而实现检测控制的目的。

## Slide 5
1.单片机检测平台：STM32F103C8T6
功能：
1.系统初始化
2.程序执行
3.信息传递（上报或者下发）
4.控制功能
模块组成与功能
软件运行流程图

## Slide 6
2.数据采集端：采集温湿度、光强信息
DHT11温湿度传感器
GY-30光强传感器
通信协议：IIC总线通信
探测范围：1 ～ 65535lx
通信协议：单总线
湿度范围：20％～90％
温度范围：0～50℃
模块组成与功能

## Slide 7
3.显示部分：显示环境信息
OLED显示屏
通信协议：IIC总线协议
尺寸：0.96寸
分辨率：128*64
模块组成与功能
注意：OLED不能自动识别出的汉字，
所以还需要借助取模软件取模，
取出的字模可以在OLED显示屏上正常显示。
OLED工作流程图

## Slide 8
4.ESP8266数据传输部分：一款高性能的UART-WIFI模块
功能：
1.接收STM32通过串口发送数据；
2.发送数据到云平台
3.接收云平台发送数据并传给STM32
模块组成与功能

## Slide 9
5.云平台：云平台作为本文设计的物联网农业检测控制系统的枢纽，发挥了承上启下的作用，连接着下位机与手机APP端，是本系统数据传输的中心点。
（1）创建产品；
（2）创建需要数据点，生成产品；
（3）烧录机智云GAgent固件，配网；
（4）APP绑定农业检测控制与控制系统。
模块组成与功能

## Slide 10
6.手机APP：1.设备端信息显示；2.控制与监测设备；3.设置数据阈值。
图2 设备界面
图1 登录界面
图3 监测控制界面
模块组成与功能

## Slide 11
设计调试与分析
虚拟设备调试：在线调试平台
虚拟设备下发数据
APP端接收数据

## Slide 12
设计调试与分析
实物调试：
（3）APP的功能测试。
（1）在不同的网络下测试APP和农业检测控制
系统设备端的通信。
（2）测试控制系统的的通信成功率以及稳定性。

## Slide 13
设计调试与分析
结果分析：
测试方法 | 测试数 | 成功率（%）
手机收到数据 | 200 | 99.5
设备断网自连 | 50 | 98.5
设备收到数据 | 150 | 90.8
系统通信测试表
图1 OLED显示数据
图2 APP通信数据
从图一和图二可以看出APP能够正常通信，且功能正常
从下表可以看出，系统通信具有较高的成功率以及稳定性

## Slide 14
展望
（1）本设计的功能还不够完善。
（2）本设计虽然能够检测农业环境温湿度以及光照强度，但是并未提出相关的环境调节控制方法，未来研究需要在调控环境策略方面做更加深入的研究。
（3）由于时间的原因，只完成了对安卓操作系统的APP设计，在未来可以完成对IOS操作系统的APP以及微信端小程序的设计。

## Slide 15
实物展示

## Slide 16
感谢聆听
答辩人：赵国承 指导老师：潘莹月